國立彰化師範大學公務車輛保養獎懲標準

第 一 條　為完善管理公務車輛駕駛，增進行車安全、效率及確保公務車輛性能，特訂定本標準。

第 二 條　駕駛有下列情形之一者，得酌予獎勵：

一、車輛保養成績優良。

二、全年行車未有故障肇事及違反交通規則。

第 三 條　駕駛連續十年行車未有故障肇事及違反交通規則，得視情節予以記功。

第 四 條　駕駛有下列情形之一者，得視其情節輕重予以口頭警告或申誡：

一、無正當理由，逾時未到指定地點執勤。

二、保養不妥或駕駛不慎，以致機件受損毀。

三、故障頻繁，影響行車安全及任務。

四、違反交通規則。

五、私用公務車。

六、工作時間酗酒或賭博。

七、不聽指揮。

第 五 條　駕駛違反前條標準情節嚴重者，得視情節予以記過。

第 六 條　公務車輛保養

一、各種公務車輛，應隨時保持良好狀況，於故障尚未發生或發生之初，即能預為防止或校正，以達到(一)保障行車安全。(二)增加行車效率。(三)節省油料及配件消耗。(四)減少機件故障發生。(五)延長車輛壽命之目的。

二、公務車輛應定期實施檢查與保養，並隨時登載於車歷登記卡。

三、公務車輛駕駛前應依檢查項目表(附件一)所列項目檢查。

四、公務車輛行駛間，應注意各項儀表及操作裝置有無異常或異聲。

五、公務車輛行駛後，駕駛人員應將駕駛前及行駛間業已檢查與發覺情況合併作處理。各機件之檢查應依機件檢查表所列項目檢查(附件二)。

六、公務車輛駕駛人應置備隨車保養工具如隨車保養工具表(附件三)。

第 七 條　公務車輛保養修理，除依本標準外，並依行政院車輛管理手冊規定辦理。

第 八 條　本標準陳請　校長核定後施行，修正時亦同。

國立彰化師範大學公務車輛駕駛前檢查項目表

檢查日期：  年  月   日             司機：            車號：

| 檢查項目 | 檢查標準 | 實施要項 | 檢查結果 (請勾選) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.引擎潤滑（機）油 | 油量應在機油尺上限與下限刻度範圍內。 | 1.未發動引擎前抽出機油尺檢查油量。不足者應添加，但不得超過上限刻度。 2.檢查機油油質是否正常，若有異狀時，應予換新。 3.添注機油後應稍待約五分鐘後再檢視油尺方為正確（不可立即抽出機油尺檢視，以免受假相所蒙而多加）。 4.檢查有否洩漏機油狀況，有者應予修理。 | □正常 □不正常(請敘情形及處理辦法) |
| 2.燃料油（汽油或柴油）量 | 燃料油以加滿油箱為原則。 | 1.檢查油量是否足夠往返里程用量，不足時應予加足。 2.油箱蓋是否完備，其通氣孔是否通暢，不當者予以修正。 3.檢查有否洩、漏現象，有者應予修理。 | □正常 □不正常(請敘情形及處理辦法) |
| 3.冷卻水． | 散熱器（水箱）內冷卻水，應達標線水量。 | 1.檢查冷卻水量，若有副水箱者應達規定刻度量，不足者予以添足，惟不得超過上限。 2.水箱蓋是否完整，有否蓋妥，損壞或欠缺者，應予更換或補充。 3.檢視冷卻水水質，如發現有污濁現象者，須應予更換，有油污者應予修理。 4.檢查有否洩漏現象，有著應予修正。 | □正常 □不正常(請敘情形及處理辦法) |
| 4.各項皮帶緊度 | 各項皮帶（風扇、冷氣、發電機、轉向機）緊度必須符合規定。 | 1.利用手指壓下皮帶，檢查其緊度。如過緊或太鬆，則應予修正。 2.同時檢視皮帶有否損傷，如有異狀應予換新。 | □正常 □不正常(請敘情形及處理辦法) |
| 5.電瓶 | 電瓶電液量符合規定，電纜及接頭都良好，連接部均牢固。 | 1.電液不足時，應添加蒸餾水。 2.電纜及接頭均正常，固定處不得搖動，不妥部分應修正或換新。 3.免加水電瓶應檢查電水指示器，異常時應予修正或換新。 | □正常 □不正常(請敘情形及處理辦法) |
| 6.檢查煞車、離合器、自動變速箱、動力轉向機等油量。 | 煞車油、離合器油、自動變速箱油、動力轉向機油液必須在油槽標線範圍。 | 1.檢查油液是否足夠，不足時應予添足（補充油液應與原用者同質）。 2.檢查油液有污濁狀況時，應予換新。 3.檢查有否洩、漏現象，有者應予修正。 | □正常 □不正常(請敘情形及處理辦法) |
| 7.各種儀錶 | 機油錶（或機油警示燈）、電流錶（或充電警示燈）、溫度錶、燃料油量錶等，須有作用且正常。 | 1.引擎發動後，機油錶必須作用，且指針應指示規定壓力值；若為警示燈者，應失滅。 2.引擎發動後，電流錶指針應指在「十」側；若為警示燈者，應失滅。 3.當引擎達常溫後，溫度錶之指針應指在規定正常溫度範圍。 4.當電氣回路通電，燃料油量錶之指針應指出存油量。 以上如發現有異，應檢查予以修正。 | □正常 □不正常(請敘情形及處理辦法) |
| 8.燈光、喇叭及各開關 | 開關作用正常，各種燈之光色及喇叭音量應符合於規定，光度及光束適當。 | 1.依序啟開各種燈開關，檢查遠、近光燈、煞車燈、緊急停車警示燈、方向燈、號牌燈、車寬燈、倒車燈、室內燈及儀錶燈是否都完好。開閉作用是否正常，有不當現象時應予檢修或換新。 2.喇叭應會響，音量不當者應予調整或換新。 | □正常 □不正常(請敘情形及處理辦法) |
| 9.刮水器（雨刷） | 刮水器作用須正常。 | 刮水器（雨刷）應作用正常，完全刮除擋風玻璃上雨水。 | □正常 □不正常(請敘情形及處理辦法) |
| 10.車輪及輪胎 | 輪胎氣壓及胎面（胎紋）均須正常符合規定。 | 1.輪胎氣壓必須正常符合規定，如氣壓不足或過高，應即調整，並在汽車行駛前實施。 2.檢查輪胎胎紋深度，應符合規定，如胎紋已將磨光或異常磨損時，應予檢修並予更新。 3.檢查車輪固定螺絲是否齊全、牢固，如有欠缺或鬆動，應依規定修配或旋緊。 | □正常 □不正常(請敘情形及處理辦法) |
| 11.車身 | 車身內外廂板必須完整，其附件都齊全良好。 | 1.檢查車身內外廂板、座椅、車門、保險桿、後視鏡等是否都完整、牢固。 2.車輛必須清潔，玻璃透視清晰。 | □正常 □不正常(請敘情形及處理辦法) |
| 12.汽車牌照、工具及附件 | 汽車牌照必須齊全；工具、汽車故障標誌牌及滅火器必須攜帶。 | 檢查汽車號牌是否整齊清潔，配裝牢固；工具必須齊全，故障標誌完整，滅火器正常。 | □正常 □不正常(請敘情形及處理辦法) |

國立彰化師範大學公務車輛行駛後機件檢查表

日期：    年     月     日             司機：                    車號：

| 檢查項目 | 檢查標準 | 實施要領 | 檢查結果(請勾選) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.燃料油、機油及水 | 有無洩、漏 | 引擎未冷却前檢查引擎室機油、燃料油及水有否洩漏，有者應予修理。如需打開水箱蓋，應注意水蒸氣。 | □正常 □不正常(請敘情形及處理辦法) |
| 2.儀錶板 | 各錶指示須正常 | 檢查方法同駕駛前之檢查表第(7)項 | □正常 □不正常(請敘情形及處理辦法) |
| 3.喇叭及刮水器(雨刷) | 喇叭音量應符合規定，刮水器(雨刷)橡皮須緊貼且作用正常 | 引擎未冷却前實施。 檢查方法同駕駛前之檢查表第(8)(9)二項 | □正常 □不正常(請敘情形及處理辦法) |
| 4.燈光 | 各種燈之光色應符合規定，光度及光束適當 | 引擎未冷却前實施。 檢查方法同駕駛前之檢查表第(8)項 | □正常 □不正常(請敘情形及處理辦法) |
| 5.煞車、自動變速箱、動力轉向機等油量 | 有無洩、漏 | 檢查方法同駕駛前之檢查表第(6)項 | □正常 □不正常(請敘情形及處理辦法) |
| 6.車輪及胎 | 同駕駛前之檢查表第(10)項 | 檢查方法同駕駛前之檢查表第(10)項 | □正常 □不正常(請敘情形及處理辦法) |
| 7.車身 | 全車身內外廂板保持清潔、完整、牢固，附件亦如是。 | 檢查方法同駕駛前之檢查表第(11)項 | □正常 □不正常(請敘情形及處理辦法) |
| 8.汽車牌照、工具及附件 | 同駕駛前之檢查表第(12)項 | 檢查方法同駕駛前之檢查表第(12)項 | □正常 □不正常(請敘情形及處理辦法) |

國立彰化師範大學公務車輛駕駛人隨車保養工具表

| 項目 | 品名 | 汽車 | 機器腳踏車 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 程式 | 單位 | 數量 |  |
| 1 | 千斤頂及柄 | 3 噸 | 只 | 1 |  |
| 2 | 輪胎套筒 |  | 只 | 1 |  |
| 3 | 鯉魚鉗 | 6 吋 | 把 | 1 | ( |
| 4 | 活動扳手 | 8吋 | 把 | 1 | ( |
| 5 | 兩用固定扳手 | 6吋 | 付 | 1 | ( |
| 6 | 起子（平口及梅花） | 6吋 | 把 | 1 | ( |
| 備註 | 1.汽車照表列每車備有1套。 2.機器腳踏車，應照表列有「ˇ」者，每車備1套。 |

# Text boxes

附件三