國立彰化師大學         系  車床作業前自動檢點表

設置位置(或實驗室名稱)：

設備名稱（編號）：                                        檢查日期：    年    月    日

| 項號 | 分 類 | 檢查部位 | 檢查內容 | 檢 查 方 法 | 判定基準 | 檢查結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煞車器 | 車床旋轉件 | 煞車功能 | 反覆操作查看其動作狀況 | 動作確實 |  |
| 2 | 緊急停止開關 |  | 作動 | 檢視其作動狀況 | 正常良好 |  |
| 3 | 夾具機件 | 夾頭 | 耗損情形 | 檢視有無損傷磨耗 | 良好無損 |  |
| 4 | 刀具 | 刀具本體 | 損傷 | 檢視有無損傷斷裂 | 良好無損 |  |
| 5 | 護罩 |  | 安裝情形 | 檢視有無損傷或異狀 | 正常良好 |  |
| 6 | 安全門 |  | 安裝情形 | 檢視有無損傷或異狀 | 正常良好 |  |
| 7 | 安全互鎖裝置 |  | 作動 | 檢視作動後是否立即停機 | 正常良好 |  |
| 8 | 配電盤 | 配電盤 | 有無異狀 | 檢查有無異狀 | 正常良好 |  |
|  |  | 接地 | 配線狀況 | 檢查有無異狀 | 正常良好 |  |
| 9 | 潤滑 | 潤滑嘴 | （保養紀錄） | 檢查潤滑情形是否良好 | 正常良好 |  |
| 10 | 運轉 | 旋轉件 | 運轉狀況 | 檢查有無異狀 | 正常良好 |  |
| 11 | 環境清潔 | 車床周圍 | 整齊清潔 | 四周是否整潔無障礙 | 良好 |  |
| 評估危害風險 |  |
| 依檢查及風險評估結果擬採取改善措施 |  |
| 定期檢討改善措施之合宜性之情形 |  |
| 注意事項 | 1.依年度自動檢查計畫辦理。 2.每一學期(半年)檢查一次。 3.檢查結果：正常打(，異常打(，並註明異常情況擬採取措施。 4.評估危害風險(＊為嚴重性危害；？為可能性危害；－為無危害) 5.檢查記錄表請放置儀器旁，留存備查。 |

表格更新日期：97年9月1日

系所主管簽章：

# Text boxes

保存年限：三年

實驗室負責人

簽      章：

檢查人員簽章：