國立彰化師範大學

緊急洗眼沖淋設備定期檢點測試紀錄表

檢查週期：每月

檢查年份：      年

適用場所資料：

| 系、所名稱 |  | 負責人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 場所名稱 |  | 設備位置 |  |

設備類型：□沖淋設備，□洗眼設備，□洗眼洗臉設備，□複合裝置

檢查結果：

| 檢點測 試項目 | 檢點測試結果 | 檢查結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |
| 設備是否有雜物堆積 | □是，通知改善 □是，已當場改善 □否，沒有雜物堆積 | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ |  |
| 設備是否有污穢 | □是，通知改善 □是，已當場改善 □否，沒有雜物堆積 | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ |  |
| 設備是否生銹 | □是，通知改善 □是，已當場改善 □否，沒有雜物堆積 | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ |  |
| 洗眼設備噴頭 | □有蓋子，會因啟動，水壓而自動噴開 □有蓋子，需手動拿開。 □沒有蓋子 | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ |  |
| 洗眼設備開關 | □開關順暢 □於 秒內打開 | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ |  |
| 沖淋設備開關 | □開關順暢 □於 秒內打開 | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ |  |
| 水質 | □外觀清測 □外觀有顏色、味道或雜物(鐵銹、沙子) □送化驗單位，結果 | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ |  |
| 水幕均 勻度 | □水幕均勻 □水幕偏向（中間、旁邊、一邊） | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ |  |
| 沖淋水速 | □不會對手皮膚刺痛 □太快，對手皮膚刺痛 □出水水壓 | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ |  |
| 持續沖淋時間 | □連接自來水，應可持續 □實際出水時間，（分鐘） | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ |  |
| 設備高度 | □同設置狀況 □有改變，變化不大 □有改變，量測結果 | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ |  |
| 洗眼水幕寬度 (註2) | □超過雙眼寬 □量測寬度 □量測出水量（L/min） | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ |  |
| 沖淋水幕寬度 (註3) | □超過雙肩寬 □量測寬度 □量測出水量（L/min） | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ |  |
| 檢查人員簽章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註： 本表格僅供參考，各單位使用時可視需要調整。 單純洗眼設備要求每分鐘1.5公升、洗眼洗臉設備要求每分鐘11.4公升。 水管式要求每分鐘110公升、自容式要求每分鐘75公升。 依「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」第81條規定，實施檢查後，如發現對工作人員有危害之虞時，應立即報告上級主管(系所主任、實驗場所負責人或本處勞安組)。 本自動檢查表請於每月10日前完成檢查，並自行留存於工作場所中，保存三年，以便供勞檢所備查。 檢查結果正常狀態打「(」，異常狀態打「〤」。無該項目者打「－」。 檢查結果若有異常處請儘速解決。 |
| 設備管理人簽章 | 實驗場所負責人簽章 | 系/所主管簽章 |

# Text boxes

總務處勞安組   94.4

保存年限：三年

紀錄保存三年